## Slide 1
INCERTIDUMBRES Y ANÁLISIS GRAFICO DE MEDICIONES

## Slide 2: Objetivo
Recordar como estimar y manejar incertidumbres experimentales y como graficar datos experimentales.
Conceptos utilizados durante el curso.
Simplificación de la “Guía para la expresión de incertidumbres en mediciones” (GUM-1995 con correcciones).
Notes: Pregunta: ¿Para qué sirven las incertidumbres? ¿Cuál es su propósito?

## Slide 3: Motivación
NO podemos conocer el valor preciso de una medición y sus detalles!!!
En procesos que involucran mediciones y su uso, es necesario saber que tanto tenemos permitido fallar (Rango de Confianza!!!).

## Slide 4: Motivación
Se pueden corregir o interpretar…
¿Cuándo se deben ignorar datos que no nos gustan?
NUNCA!!!
Cuchareo chafa!!!
Cuchareo fino!!!
NO inventar o modificar…
Para reducir incertidumbres necesitamos saber
  Cómo estimarlas
  Cómo combinarlas
  Cómo analizarlas

## Slide 5: Motivación
Aun cuando se siguen los manuales…
Los errores experimentales son inevitables…

## Slide 6: Otros Beneficios
Dan una idea para saber si:
  Los datos son congruentes con la teoría.
  Pruebas hechas en distintos lugares concuerdan.
  Hay consistencia en el fenómeno (Conservación de cantidades!!!)
  Se puede mejorar el experimento.

## Slide 7: Nomenclatura básica
Definiciones:
  Error.
  Incertidumbre.
  Una medición toma en cuenta las características del mesurando, el método de medición, el procedimiento de medición y el propósito de la medición.
  La incertidumbre se puede minimizar a un valor práctico, pero no quitar.
  Diferencia entre un valor medido y un valor de referencia.
  Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a mediciones de un mesurando.

## Slide 8: Nomenclatura básica
  Los componentes de incertidumbre siempre son evaluados usando los datos e información disponibles.
  En la evaluación de incertidumbres es fundamental el pensamiento crítico, honestidad intelectual y experiencia práctica, así como una buena comprensión del fenómeno.

## Slide 9: Mediciones directas y únicas
¿Cómo establecer el rango de confianza?
Estimamos 40.05cm
Apreciación (mínima escala)
Rango probable: 40 a 40.1 cm más cerca de 40cm
Longitud estimada L= 40cm,
En un rango probable hasta de: +0.05 cm
Por Interpolación

## Slide 10: Mediciones directas y únicas
Estimamos 39.95cm
Rango probable: 39.95 a 40 cm más cerca de 40cm
Longitud estimada:
En un rango probable hasta de:
Longitudes estimadas de L = 40cm,
Estarán en un rango probable de: 0.05 cm
L = 40cm,
-0.05 cm
Otra situación con igual resultado:
40cm
39.9cm
40.1cm
40.05cm
39.95cm
40cm
39.9cm
39.95m

## Slide 11: Mediciones directas y únicas
Estimamos 40.05mm
Rango probable: 40 a 40.1cm pero cerca del punto medio
Longitud estimada:
En un rango probable hasta de:
La incertidumbre de apreciación es
la mitad de la escala mínima del instrumento
L = 40.05mm
0.05 cm
Caso similar
40cm
40.1cm
40.05cm
Conclusiones

## Slide 12: Otras incertidumbres
De interacción , producto de la interacción instrumento-objeto a medir.
Por falta de definición del objeto , relacionado con la falta de precisión del objeto a medir (irregularidades).
Ser cuidadoso al decidir que incertidumbres afectan el experimento y cuales se pueden despreciar; así como su estimación.
Errores espurios. Equivocaciones o descuidos. No se les puede asignar una incertidumbre.

## Slide 13: Casos de la vida real
Diseño del los sistemas de control de motores: LOOKED MARTIN (empresa militar 100% USA-#1)
Computadora de control de trayectoria (guía): NASA (Agencia espacial con lazos internacionales).
Mars Climate Orbiter (1999)
LOOKED MARTIN → Unidades Imperiales (Inglesas) ; NASA → Unidades SI
1 Newton = 0.225 Libras f

## Slide 14: Mediciones repetidas
Cuando NO podemos repetir exactamente el mismo resultado!!!.
Una medida del periodo: ; Incertidumbre ,
Si hay tiempo, hacer muchas mediciones y estadística…
Segunda medición del tiempo:
Se tiene una población de elementos muy grande.
Para estudiar sus características se toma una MUESTRA con menos elementos.

## Slide 15: Mediciones repetidas
Características:
Promedio
Desviación estándar de la muestra
Una medición tendrá una probabilidad de 68% de caer en un rango alrededor del promedio.
De la muestra se extrapolan las características de la población.
Promedio de la población.
¿Cuál es la incertidumbre de esta estimación?
Incertidumbre estándar del promedio
(incertidumbre estadística)

## Slide 16: Mediciones repetidas
Para el péndulo:
  Longitud:
  30 mediciones de periodo.
Chart: 
| 1.219-1.229 | 1.229-1.239 | 1.239-1.249 | 1.249-1.259 | 1.259-1.269 | 1.269-1.279 | 1.279-1.289 | 1.299-1.309
 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1
Promedio
Dispersión de los datos tomados
Posible error del nuestro promedio con el valor “real”

## Slide 17: Clasificación de incertidumbres
Clasificación por método de estimación.
Tipo B
Tipo A
Derivada de análisis estadístico
Se asigna un valor o distribución basado en información disponible
Sub-clasificación (confusa!!!).
Sistemáticas
Aleatorias
Son las tipo A
Siempre en la misma dirección, si se detectan se pueden corregir hasta ser tipo A

## Slide 18: Clasificación de incertidumbres
Sistemáticas. Siempre en la misma dirección.
Si se detectan se pueden modelar y corregir.
Corrección hasta el problema de colocación del origen (Tipo A).
Estándar de calibración
Nuestra regla
Aleat: Pequeña
Sist: ¿?
Aleat: Grande
Sist: ¿?
Aleat: Pequeña
Sist: 0
Aleat: Pequeña
Sist:

## Slide 19: Incertidumbres en mediciones indirectas
Para varias variables.
Cantidad buscada
Medición directa con Incertidumbre absoluta
Notes: ¿Qué se utiliza para hacer una aproximación de la función si hay desviaciones pequeñas?

## Slide 20: Incertidumbres en mediciones indirectas
En general, las mediciones presentan una distribución Normal (Gaussiana).
¿Qué pasa si sumamos dos mediciones?.
La probabilidad de que la desviación sea es muy pequeña, sobre-estima la incertidumbre.
La adición en cuadratura es un mejor estimado.

## Slide 21: Incertidumbres en mediciones indirectas
Para el péndulo:
  g(L,T)

## Slide 22: La incertidumbre
Convención de notación
Medición más probable
Incertidumbre absoluta
Δ𝑥 contempla todas las incertidumbres estimadas.
Las incertidumbres se suman en cuadratura.
Incertidumbre absoluta:

## Slide 23: La incertidumbre
Resultado del péndulo:
Usando Incertidumbre estadística
Error que podemos esperar si repetimos 1 vez el experimento
Usando Desviación estándar
Error que podemos esperar si repetimos muchas veces el experimento
Esto solo es la incertidumbre tipo B para la gravedad!!!

## Slide 24: Preguntas???

## Slide 25: Intermedio…